浅谈液位计在城市排水中的应用
　　
　　随着城市人口的增加，城市建设的速度，大大快于城市排水管网改造的速度。这为城市遇到特大暴雨等紧急情况下，快速排水增加了很多难度。这也是为什么很多城市，一到雨季就被淹的原因。
　　
　　市政部门为了改善城市排水，也在尝试很多办法。比如增加排水泵站，加大排水管道口径等等。
　　
　　排水泵站在整个城市排水管网中的作用非常重要。起到加大排水速度，避免城市道路积水的作用。以往在泵站中使用的液位控制器，都是机械式浮球液位控制器。浮球的优点是安装简单，控制方便。缺点是寿命短，会出现触点不吸合的故障。现在各个泵站还在大范围使用。
　　
　　随着技术的发展，投入式液位计开始在排水泵站广泛使用。投入式液位计的优点是输出连续的模拟量信号，可实时监控到液位的变化。启泵点的选择可随意更换，可更好的控制液位，加快城市排水。缺点是投入式液位计容易被污泥堵塞，使产品使用收到了限制。
　　
　　最近几年，超声波液位计也被广泛使用在城市排水泵站的液位控制中。前些年，一直都是国外品牌占据着这些领域。随着国内一些公司在超声波液位计上技术的突破，产品质量的稳定，良好的售后服务，国产品牌的超声波液位计也被各个城市的市政管理部门接受，而广泛应用到城市排水的各个方面。超声波液位计的优点是安装非常方便，液位监控一目了然，跟排放液体不接触，不会因为液体酸碱性的改变，而发生腐蚀。其缺点是有盲区，当液体快速升高的速度大于超声波液位计检测的速度时，液体一旦进入盲区，就会发生当前液位检测不到的风险。所以，在安装时，应考虑盲区的问题，并避免这种情况的发生。比如，把安装高度提高，盲区在溢流口之上，这种情况就可以有效的避免。